## Slide 1
江苏金发再生资源有限公司
ESG报告

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
温室气体核查范围与方法
02
温室气体排放结构与结果
03
温室气体减排与抵消路径
04
产品碳足迹亮点
05
零碳工厂建设

## Slide 3
01
温室气体核查范围与方法
THE FIRST PART

## Slide 4
01
核查边界
江苏金发再生有限公司2024年度温室气体核查涵盖邳州高新区春兴路1号的生产、办公及宿舍区域，时间跨度为2024年全年。
02
时间边界
核查的时间范围严格限定在2024年1月1日至12月31日，确保数据的时效性和完整性。
04
排放因子
外购电力排放因子采用生态环境部2022年省级数据，运输及采购排放因子参考国际标准，保障数据准确性。
03
方法依据
遵循ISO 14064-1:2018标准，GWP值引用IPCC第六次评估报告，确保科学性和权威性。
核查边界与标准依据

## Slide 5
核查流程与验证
核查流程严谨，包括排放源识别、数据收集、量化计算等环节，最终由SGS于2025年3月完成外部验证，声明编号CN25/00002148.12，确保数据真实、合规且可追溯。
核查流程与外部验证

## Slide 6
02
温室气体排放结构与结果
THE Second PART

## Slide 7
排放总量
2024年公司温室气体排放总量为138,262.99吨CO₂e，涵盖直接与间接排放。
直接排放
直接排放量为344.60吨CO₂e，占比0.25%，主要来自柴油叉车、制冷剂逸散等。
间接排放
间接排放量为137,918.38吨CO₂e，占比99.75%，以外购电力、运输及采购货物/服务为主。
2024年排放总量与构成

## Slide 8
主要排放源
柴油叉车排放203.74吨CO₂e，占直接排放59.12%，是直接排放的主要来源。
其他排放源
制冷剂逸散、公务车汽油、生活废水及液化石油气等排放量较小，但也是直接排放的重要组成部分。
直接排放源明细

## Slide 9
外购电力
外购电力排放量为14,915.10吨CO₂e，占间接排放的10.79%，是重要的间接排放类别。
运输环节
运输环节排放量为10,479.39吨CO₂e，包括成品陆地运输和海洋运输，是间接排放的重要组成部分。
采购货物/服务
采购货物/服务排放量为112,523.90吨CO₂e，占间接排放的81.58%，其中原材料上游生产是主要排放源。
间接排放关键类别

## Slide 10
03
温室气体减排与抵消路径
THE Third PART

## Slide 11
自主减排措施
公司通过电动叉车替代、空调温控、工艺优化等措施，实现年度自主减排量约85吨CO₂e。
碳抵消措施
类别1排放通过VCS项目额度100%抵消，类别2排放通过绿证及光伏余电组合抵消，确保核心排放类别全面控排。
自主减排与碳抵消策略

## Slide 12
04
产品碳足迹亮点
THE Fourth PART

## Slide 13
碳足迹结果
核心产品改性聚丙烯CB-T2L2A BK001(H)碳足迹为465.97kgCO₂e/吨，较行业平均低20%以上。
核算依据
低碳优势
核算遵循国家产品碳足迹标准，数据质量评分1.99，达到“好”的水平。
产品低碳优势源于再生原料高占比与节能工艺，为公司低碳品牌定位提供有力支撑。
改性聚丙烯碳足迹结果

## Slide 14
运输环节排放
运输环节排放量为9.42kgCO₂e，占总碳足迹2.02%，主要通过重型柴油货车运输。
制造环节排放
制造环节排放量为31.41kgCO₂e，占总碳足迹6.74%，主要来自生产用电。
原料运输与制造环节排放

## Slide 15
05
零碳工厂建设
THE FIfth PART

## Slide 16
建设基础与三阶段目标
公司作为金发科技全资子公司，2020年成立以来已获多项绿色资质，技术实力雄厚，产业规模可观。
建设基础
2025年再生塑料年处理量达15万吨，绿电占比提升至60%，单位产品能耗再降5%。
短期目标
2027年建成全链条低碳体系，单位产值碳排放较2024年下降20%。
中期目标

## Slide 17
分布式光伏
5MW分布式光伏项目年发电量达536.86万kWh，占总用电量的16.2%，减排659.8吨CO₂e。
工艺革新
建成万吨级废杂塑料绿色再生示范线，分选纯度98.4%，单位耗能降低33%，推动资源高效循环。
光伏与工艺双轮降碳

## Slide 18
智能管理与协同
投资69.6万元建设智慧能源系统，实现能源实时监测与异常识别；同时建立供应商ESG准入标准，助力上下游企业减排。
智能管理与产业链协同

## Slide 19
01
02
03
能效领先
单位产品综合能耗27.65kgce/t，低于行业Ⅰ级基准34%，能效表现卓越。
减排显著
通过多种措施，年度总减碳量超4.2万吨CO₂e，减排成效显著。
产业带动
构建废旧塑料回收网络，带动上下游企业减排超1.5万吨CO₂e，为行业提供可复制的“金发方案”。
阶段成果与示范价值